CAIET DE SARCINI AMPLIFICATOR

General

- amplifcator analog de joasa impendant 2 x 25W | 4ohms

- intrari: 4 stereo + 1 microfon (inclusiv 48V phantom)

- iesiri: 1 stereo

- suporta montare ascunsa in tavan

- suporta alimentare comuna cu videoproiectorul

- suporta conectarea la portul audio al videoproiectorului pentru schimbarea sursei audio din telecomanda videoproiectorului

Specificatii

Dimensiuni: 220 x 165 x 44mm

Dimensiuni ambalaj: 265 x 211 x 145mm

Greutate echipament: 1.2kg

Greutate cu ambalaj: 2.8kg

Tip butoane: touch

Indicatoare vizuale control: DA

Culoare: negru

4 x intrare stereo tip 2xRCA L/R

1 x intrare microfon via XLR balansat (inclusiv 48V phantom line)

1 x iesire stereo tip preamp pentru inregistrare sau re-amplificare

Putere: 2 x 25w RMS @ 4ohms

Frecventa de raspuns: 50Hz~17kHz

S/N ratio: 75dB

Consum: mai putin de 100W

Accesorii incluse:

1 x cablu RCA L/R la RCA L/R lungime 2 m pentru CDplayer, DVD, etc

1 x cablu RCA L/R la jack 3.5 lungime 2 m pentru laptop

1 x cablu de alimentare lungime 2 m

1 x sistem de prindere perete/picior montaj tavan

1 x sistem prindere rack 19"

Alimentare: 230V

Garantie: 2 ani