CAIET DE SARCINI MODUL CONTROL INFRAROSU

General

- poate controla minim 3 echipamente

- minim 25 butoane interschimbabile pentru diverse functii

- incastrabil in prize AV de masa sau de perete alaturi de conectori

- minim 1 rand de butoane care sa memoreze minim 3 coduri fiecare si sa le trimita in acelasi timp la o apasare

- minim 1 rand de butoane care sa memoreze minim 4 coduri fiecare si sa le redea simultan sau concomitant

- minim 1 rand de butoane care sa memoreze minim 1 cod si sa il redea repetitiv la apasare.

Specificatii

Dimensiuni modul: maxim 75 x 45 x 35mm

Greutate echipament: maxim 100 grame

Culoare: alb

Consum:

- Standby: maxim 5uA

- In operare: maxim 20mA

- In copiere date: maxim 10mA

Accesorii incluse:

- minim 25 x butoane interschimbabile

- minim 1 x doza simpla aplicata

- minim 1 x rama doza simpla

- minim 1 x LED IR cu cablu 10m

- minim 2 x LED IR fara cablu

- minim 1 x baterie 3V Lithium CR2450

Garantie: 2 ani