CAIET DE SARCINI TRADUCERE SIMULTANA PENTRU MAXIM 16 LIMBI SI EXPANDABIL LA UN NUMAR INFINIT DE DELEGATI

    - 1. Terminal de receptie (delegat)  - XXX bucati

Caracteristici tehnice obligatorii:

| Tip | portabil |
| --- | --- |
| Mod receptie | PLL single-channel |
| Frecvente receptie | 863-865 Mhz licenta free Europa |
| Numar de canale | Minim 16 in intervalul de frecvente 863-865 Mhz |
| Sensibilitate | Minim 110dB |
| Pre/De Emphasis | Minim 50 µs |
| Frecventa de raspuns | 70hz~16kHz @ AUX |
| THD | <0,5% |
| Temperatura de operare | Minim intervalul -10 / +50 grade Celsius |
| Nivel audio | 750 mV |
| Control vomum | Da |
| Distanta de receptie | Minim 80-100 m |
| Antena | Inclusa |
| Tip antena | Flexibila |
| Conector casti | 3.5 mm jack (mono sau stereo) cu sistem push-fit |
| Iesire audio | 3,5 mm jack 560mV / 300mV / 100mV la 1Kohm presatibile prin selectie comutator Hi/Mid/Low pentru amplificator sau boxe active |
| Timp operare | Minim 18-19 ore |
| Tip acumulatori/baterii suportate | 2xAA 1,5V |
| Dimensiuni | 26 x 64 x 98 mm (D x W x H) +/- 10% |
| Greutate | Maxim 180 grame (incluzand bateriile/acumulatorii) |
| Carcasa | Aluminiu |
| Confirmari vizuale | Tip LED cu confirmarea starii de comunicare cu emitatorul |
| Display | Tip LCD cu afisare canal, frecventa, status baterii/acumulatori |
| Comenzi | Minim Canal urmator/anterior, ON/OFF, info frecventa canal |
| Accesorii incluse | Casca Audio Sistem de prindere prefixat pe carcasa, tip metalic, pentru curea Acumulatori 2xAA 1,5V, tip Ni-MH 1600 mAh |
| Servicii instalare | - Instalarea, configurarea, punerea în funcțiune și predarea tuturor echipamentelor va fi realizata de către ofertant, costul acestor operațiuni fiind incluse în preț. - Cheltuielile de instruire a personalului care va utiliza echipamentele vor fi incluse în prețul ofertei. |
| Servicii mentenanta | - Garantia echipamentelor va fi de cel putin 12 luni de la livrare. - In timpul perioadei de garantie, ofertantul se obliga sa ofere suport telefonic beneficiarului de Luni pana Vineri in timpul orelor de program (09-18), iar in caz de defect, acesta trebuie remediat intr-un maxim de 72 de ore de la identificarea acestuia. - In perioada de garantie, producatorul trebuie sa puna la dispozitie toate upgrade-urlie software pe care acesta le dezvolta spre imbunatatirea functionarii produsului |
| Alte cerinte: | Ofertantul va trebui sa prezinte autorizare de livrare din partea producatorului emisa la o data ulterioara publicarii anuntului de achizitie publica |
| Calitate | Documente emise de organisme acreditate, care confirmă certificarea sistemului calităţii ISO 9001 la ofertant si producator sau „certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene” sau „orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii”, conf. art.192 şi 193 din OUG 34/2006. |

    - 2. Terminal de emisie (traducator)  - XXX bucati

      - Caracteristici tehnice obligatorii:

| Tip | portabil |
| --- | --- |
| Mod Transmisie | PLL synthesized control OSC |
| Frecvente emisie | 863-865 Mhz licenta free Europa |
| Numar de canale | Minim 16 in intervalul de frecvente 863-865 Mhz |
| Sensibilitate | Minim 110dB |
| Pre/De Emphasis | Minim 50 µs |
| Frecventa de raspuns | 70hz~16kHz @ AUX |
| THD | <0,5% |
| Temperatura de operare | Minim intervalul -10 / +50 grade Celsius |
| Control sensibilitate | Da, cu urmatoarele presetari: HI/MID/LOW |
| Distanta de emisie | Minim 80-100 m |
| Antena | Inclusa |
| Tip antena | Flexibila |
| Conector microfon | 3.5 mm jack (mono) cu sistem push-fit |
| Intrare audio AUX | 3,5 mm jack pentru surse audio de tipul CD/MP3 player |
| Functie mute | Da |
| Timp operare | Minim 8-9 ore |
| Tip acumulatori/baterii suportate | 2xAA 1,5V |
| Dimensiuni | 26 x 64 x 88 mm (D x W x H) +/- 10% |
| Greutate | Maxim 170 grame (incluzand bateriile/acumulatorii) |
| Carcasa | Aluminiu |
| Confirmari vizuale | Tip LED cu confirmarea starii de emisie |
| Display | Tip LCD cu afisare canal, status baterii/acumulatori |
| Comenzi | Minim set Canal urmator/anterior, ON/OFF, Mute |
| Compatibilitate | Producatorul echipamentelor sa fie acelasi cu echipamentele tip receptor pentru a asigura compatibilitatea sistemului |
| Accesorii incluse | Microfon condenser tip lavaliera cu sistem de prindere Sistem de prindere prefixat pe carcasa, tip metalic, pentru curea Acumulatori 2xAA 1,5V, tip Ni-MH 1600 mAh |
| Servicii instalare | - Instalarea, configurarea, punerea în funcțiune și predarea tuturor echipamentelor va fi realizata de către ofertant, costul acestor operațiuni fiind incluse în preț. - Cheltuielile de instruire a personalului care va utiliza echipamentele vor fi incluse în prețul ofertei. |
| Servicii mentenanta | - Garantia echipamentelor va fi de cel putin 12 luni de la livrare. - In timpul perioadei de garantie, ofertantul se obliga sa ofere suport telefonic beneficiarului de Luni pana Vineri in timpul orelor de program (09-18), iar in caz de defect, acesta trebuie remediat intr-un maxim de 72 de ore de la identificarea acestuia. - In perioada de garantie, producatorul trebuie sa puna la dispozitie toate upgrade-urlie software pe care acesta le dezvolta spre imbunatatirea functionarii produsului |
| Alte cerinte: | Ofertantul va trebui sa prezinte autorizare de livrare din partea producatorului emisa la o data ulterioara publicarii anuntului de achizitie publica |
| Calitate | Documente emise de organisme acreditate, care confirmă certificarea sistemului calităţii ISO 9001 la ofertant si producator sau „certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene” sau „orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii”, conf. art.192 şi 193 din OUG 34/2006. |

    - 2. Terminale incarcare emitatoare si receptoare  - xxx  bucati

      - Caracteristici tehnice obligatorii:

| Tip | Geanta |
| --- | --- |
| Functii | Incarcate/transport/depozitare |
| Securitate | Prevazut cu capstuseala pentru protectia echipamentelor |
| Transport | Prevazut cu rotile si manere pentru transport |
| Deschidere | Cu amortizor pentru evitarea inchiderii accidentale |
| Capacitate | 36 unitati receptor sau emitator |
| Confirmare vizuala | Tip LED confirmare stare “in curs de incarcare” si “incarcat total” |
| Alimentare | 100-240VAC, 12V DC,7ª |
| Curent de incarcare | 300-350 mA |
| Timp de incarcare | Maxim 6 ore pentru acumulatori tip Ni-MH 1600mA |
| Functii speciale | Detectare baterii standard |
| Dimensiuni maxime | 370x870x205 mm +/- 10% |
| Greutate | Maxim 10Kg |
| Compatibilitate | Producatorul echipamentelor sa fie acelasi cu echipamentele tip receptor si emitator pentru a asigura compatibilitatea sistemului |
| Accesorii incluse | Cablu 220V |
| Servicii instalare | - Instalarea, configurarea, punerea în funcțiune și predarea tuturor echipamentelor va fi realizata de către ofertant, costul acestor operațiuni fiind incluse în preț. - Cheltuielile de instruire a personalului care va utiliza echipamentele vor fi incluse în prețul ofertei. |
| Servicii mentenanta | - Garantia echipamentelor va fi de cel putin 12 luni de la livrare. - In timpul perioadei de garantie, ofertantul se obliga sa ofere suport telefonic beneficiarului de Luni pana Vineri in timpul orelor de program (09-18), iar in caz de defect, acesta trebuie remediat intr-un maxim de 72 de ore de la identificarea acestuia. |
| Alte cerinte: | Ofertantul va trebui sa prezinte autorizare de livrare din partea producatorului emisa la o data ulterioara publicarii anuntului de achizitie publica |
| Calitate | Documente emise de organisme acreditate, care confirmă certificarea sistemului calităţii ISO 9001 la ofertant si producator sau „certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene” sau „orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii”, conf. art.192 şi 193 din OUG 34/2006. |