CAIET DE SARCINI VIDEOCONFERINTA

General:

- Rezolutie minima HD 720p  la 30fps pentru calitate buna a imaginii.

- Suporta intalniri video interactive pentru minim 4 locatii simultan

- Suporta inregistrare audio video a intalnirilor pe suport USB

- Difuzor inclus

- Iesire pentru doua monitoare

- Permite inregistrare de instantanee foto (snapshot-uri) si distribuirea acestor participantilor la videoconferinta

- Permite conectarea laptopului si distribuirea continutului.

- Upgrade gratuit  software

- Suporta vizualizarea intalnirilor atat pe display tip TV cat si pe videoproiector.

- Echipamentul sa contina toate accesoriile necesare pentru functionare, exclusiv TV sau videoproiector.

Specificatii tehnice minimale:

| Comunicare | Minim H.323 128Kbps ~ 4Mbps 1xRJ-45 network LAN (10/100Mbps) |
| --- | --- |
| Imagine | Suporta NTSC/PAL/XGA(4:3 RGB)/720p(16:9 RGB) Suporta 1 sau 2 monitoare (videoproiectoare) in acelasi timp Interfata simpla si usor de folosit Editare si salvare nume locatii videoconferinta |
| Standarde video | H.264, H.263, H.263+, H.261, H.239 dual video streams |
| Functii video | Suporta minim rezolutiile: - QSIF(176x120) - QCIF(176x144) - SIF(352x240) - CIF(352x288) - 4SIF(704x480) - 4CIF(704x576) - 720p(1280x720) Suporta minim content sharing la rezolutiile: - VGA(640x480) - SGA(800x600) - XGA(1024x768) Suporta H.239 dual video stream. |
| Camera | Minim 7x zoom optic PTZ (Pan, Tilt, Zoom) Rezolutie minima: 5 Mega-pixels |
| Intrari video minime | PTZ Camera Composite video S-video VGA Input (pentru laptop si alte echipamente) |
| Iesiri Video minime | VGA video x 2 (dual display) Composite video(RCA) S-video |
| Functii audio | Echo Cancellation Auto Gain Control Noise Suppression |
| Standarde audio | G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C |
| Intrari audio minime | RCA Audio |
| Iesiri audio minime | RCA Audio |
| Aplicatii Multi-Sites (intre locatii) | H.323 Standard Content sharing (distributie si receptie de content) |
| Altele | Difuzor incorporat minim10W Update automat software via internet Incarcare si management Phone Book via internet |

Pachetul livrat trebuie sa contina:

- Codec

- Camera

- Telecomanda

- Toate cablurile necesare

- Instructiuni de folosire.

Garantia echipamentelor:  minim 24 luni

Ofertantul trebuie sa asigura livrarea, instalarea, punerea in functiune si instruirea operatorilor.